## Slide 1: プログラミング体験会
でんでんタウン電子工作教室 大阪市日本橋少年少女発明クラブ ２０２４年２月２５日

## Slide 2: ArudinoIDEのサンプルスケッチ

## Slide 3: AIに説明を聞いてみた

## Slide 4: 自分で配線したLEDを使おう
#define LED_GREEN 3
#define LED_YELLOW 6
#define LED_RED 9
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);
pinMode(LED_RED, OUTPUT);
}

## Slide 5: 信号器をつくろう
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_RED, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(LED_YELLOW, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(LED_RED, LOW);
delay(1000);
}
あれ！？ 大渋滞発生 プログラムを直して

## Slide 6: LEDの回路図
KiCad 7.0 で作図